## Slide 1: Seminar: Radar, tín hiệu radar và tạo mục tiêu giả
Phạm Ngọc Hùng

## Slide 2: Các Loại Radar

## Slide 3: Theo nguyên lý hoạt động
Radar xung
Phát xung và nhận echo
Đo khoảng cách bằng thời gian trễ
Radar Doppler
Dựa vào hiệu ứng Dopler
Từ độ lệch tần để đo vận tốc

## Slide 4: Theo nguyên lý hoạt động
Radar Pulse-Doppler
Kết hợp Pulse+Doppler
Tạo Range-Doppler Map
Radar FMCW
Phát tín hiệu chirp
Tính khoảng cách và vận tốc

## Slide 5: Theo nguyên lý hoạt động
Monopulse Radar
Loại bỏ clutter tĩnh
Chỉ giữ mục tiêu di động
Radar CW (Continuous Wave)
Phát sóng liên tục
Đo Doppler để tính vận tốc

## Slide 6: Theo nguyên lý hoạt động
Monopulse Radar
Đo góc chính xác trong 1 lần
Dựa trên so sánh biên độ/pha
Phased Array Radar
Điều khiển pha để quét điện tử
Không cần quay cơ khí

## Slide 7: Theo chức năng
Radar bám mục tiêu
(Tracking Radar)
Radar điều khiển hỏa lực
(Fire-Control Radar)
Theo dõi liên tục 1 mục tiêu
Cung cấp: Range, Velocity, Angle
Dẫn bắn tên lửa/pháo
Độ chính xác cao

## Slide 8: Các loại tín Hiệu radar (Radar Signal)
Tín hiệu xung (Pulse Signal)
Tín hiệu CW (Continuous Wave)
Tín hiệu FMCW (Chirp Signal)
Tín hiệu điều chế pha (Phase-Coded Signal)
Tín hiệu LFM (Linear Frequency Modulation)
Tín hiệu điều chế biên độ (AM Radar Signal)
Tín hiệu điều chế tần số (FM Radar Signal)

## Slide 9: Tín hiệu xung (Pulse Signal)
Tín hiệu dạng xung ngắn:
Tham số:
Pulse width
PRI (Pulse Repetition Interval)
PRF (Pulse Repetition Frequency)

## Slide 10: Tín hiệu CW (Continuous Wave)
Dạng:
Đặc điểm:
Liên tục theo thời gian
Không có thông tin range

## Slide 11: Tín hiệu FMCW (Chirp Signal)
Dạng:
Đặc điểm:
Tần số thay đổi tuyến tính
Tạo beat frequency

## Slide 12: Tín hiệu điều chế pha (Phase-Coded Signal)
Dạng:
Chuỗi bit ±1 (Barker code, PN code)
Đặc điểm:
Pulse compression
Tăng độ phân giải mà vẫn giữ năng lượng lớn

## Slide 13: Tín hiệu LFM
Thực chất là chirp trong radar xung
Pulse dài → nhiều năng lượng

## Slide 14: Tín hiệu điều chế biên độ (AM Radar Signal)
Dạng:
Ít dùng trong radar hiện đại do dễ nhiễu

## Slide 15: Tín hiệu điều chế tần số (FM Radar Signal)
Dạng:
Dùng trong:
FMCW
Radar hiện đại

## Slide 16: Các kỹ thuật tạo mục tiêu giả
Range Deception (Giả khoảng cách)
Doppler Deception (Giả vận tốc)
RGPO (Range Gate Pull-Off)
VGPO (Velocity Gate Pull-Off)
Multiple False Targets

## Slide 17: Range Deception (Giả khoảng cách)
Nguyên lý:
Thay đổi delay suy ra thay đổi range, từ đó radar nghĩ mục tiêu ở vị trí khác

## Slide 18: Doppler Deception (Giả vận tốc)
Nguyên lý:
Thay đổi tần số → giả vận tốc
Kết quả:
Radar thấy mục tiêu đang:
Di chuyển nhanh hơn Hoặc đứng yên

## Slide 19: RGPO (Range Gate Pull-Off)
Nguyên lý:
Tạo echo giả có delay tăng dần:
Hiệu ứng:
Radar bị kéo khỏi mục tiêu thật
Lock vào mục tiêu giả

## Slide 20: VGPO (Velocity Gate Pull-Off)
Nguyên lý:
Thay đổi Doppler theo thời gian:
Hiệu ứng:
Radar mất tracking vận tốc
Lock vào mục tiêu giả

## Slide 21: Multiple False Targets (Tạo nhiều mục tiêu giả)
Nguyên lý:
Tạo nhiều bản sao tín hiệu với delay khác nhau
Hiệu ứng:
Radar thấy nhiều mục tiêu giả
Gây quá tải tracking